ANYANG GENERAL INTERNATIONAL

Производительность 600 кг/ч    Peanut Blanching Unit

Линия для бланшировки арахиса

I. Краткое введение

Эта небольшая машина для бланширования ядер арахиса (так же имеющая название шелушильная машина или машина для удаления кожицы) имеет преимущества: компактная конструкция, низкий уровень шума и потребление, высокая эффективность и высокий коэффициент удаления кожицы, простота эксплуатации и технического обслуживания. Это делает ее идеальным решением для фермеров и коммерческой линии.

Принцип работы

На ходе линии жареный арахис с красной кожицей поступает на элеватор,  далее входит в загрузчик и распределяется на три трубы. Далее арахис автоматически падает вниз, попадает в бланшировочный отсек с двумя составными валиками с абразивным покрытием. В процессе функционирования ролики трут арахис и поворачивают, далее красная кожица снимается и легкая кожица всасывается воздушным вентилятором, собирается первой системой циклона. В конечном результате бланширования белые ядра арахиса поступают на селекционный конвейер.

Длина селекционного конвейера обычно 6м. Он может быть выполнен согласно требований заказчика. На этом конвейере работники отбирают недобланшированный или пораженный милдью арахис. Далее недобланшированный арахис идет в производство повторно, после чего полностью белые ядра арахиса проходят через вибрационное сито для окончательной очистки. Тут вторая циклонная система выдувает остаточную шелуху повторно для уверенности, что очистка  качественная и далее ядра идут на упаковку.

II. Список оборудования  и цены

| No. | Название модели | Количество |  | Цена (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bucket elevator conveyor Ковшевой элеватор |  | 1set | 2499 |
| 2 | Feeding distributor Загрузочный дистрибьютор |  | 1 set | 630 |
| 3 | Blanching machine Бланширователь |  | 3pc | 3938 |
| 4 | Supporting base |  | 1 set | 578 |
| 5 | Cyclone system Циклон |  | 1 set | 4053 |
| 6 | Selecting belt conveyor(6M) Конвейер для селекции (6м) |  | 1set | 3623 |
| 7 | Air fan system for peeler (Second) Воздушная вент. система для очистителя (вторая) |  | 1set | 1953 |
| 8 | Vibrating sieve Вибрационное сито |  | 1 set | 1732 |
| 9 | PLC control system Блок контроля |  | 1set | 578 |
| 10 | Итого на условиях поставки (FOB Qingdao) |  |  | USD19,584.00 |
| III. | Разное |  |  |  |

- Все материалы которые соприкасаются с продуктом выполнены из стали S.S304; прочие из углеродистой стали;

- Коэффициент бланширования: >90% словаманных: <10%

- Доставка: в течении 25-30 дней после поступления предоплаты

- Условия оплаты: 50% предоплата, 50% оплачивается до отправки из порта.

- Цены действительны: один месяц

- We reserve the right to modify the line in the required manner.

2 линии в цеху

(общая производительность 1-1.5 т/ч)